开平市建筑工程质量检测站

建筑工程地基基础检测指南

单位地址：开平市长沙街道办事处三江路25号之二

电   话：       0750-2323967、2267767

建筑工程地基基础检测指南

一、委托方（建设单位）办理建筑工程地基基础检测应提供的相关资料

1、单桩竖向抗压静载试验和桩基低应变检测应提供下列的资料：

①«江门市建设工程质量检测委托合同»；

②«江门市建设工程施工质量检测方案备案表»；

③«开平市建设工程地基基础检测方案备案表»；

④工程总体平面图；

⑤桩基础平面图；

⑥桩基打桩记录（相关人员签名，盖施工单位公章）；

⑦工程地质钻探资料；

⑧该工程的施工许可证。

2、地基土浅层平板载荷试验应提供下列的资料：

①«江门市建设工程质量检测委托合同»；

②«江门市建设工程施工质量检测方案备案表»；

③«开平市建设工程地基基础检测方案备案表»；

④工程总体平面图；

⑤基础平面图；

⑥工程地质钻探资料；

⑦该工程的施工许可证。

3、基桩钻芯法检测应提供下列的资料：

①«江门市建设工程质量检测委托合同»；

②«江门市建设工程施工质量检测方案备案表»；

③«开平市建设工程地基基础检测方案备案表»；

④工程总体平面图；

⑤桩基础平面图；

⑥桩基施工记录（相关人员签名，盖施工单位公章）；

⑦工程地质钻探资料；

⑧该工程的施工许可证。

二、有关表格下载方式

1、«江门市建设工程施工质量检测方案备案表»（2018年5月修订版）；

2、«开平市建设工程地基基础检测方案备案表»（2018年版）；

3、«江门市建设工程质量检测委托合同»（2017年3月版）；

以上资料可在本网站或中共开平市委市人民政府公众网下载，网址：http://www.kaiping.gov.cn，下载路径：中共开平市委市人民政府公众网→点击政府部门、单位栏目→点击住建局栏目→点击办事大厅栏目→点击办事指南栏目→点击建筑工程类办事指南栏目。

三、合同填写样本

如需委托本检测站进行检测的工程项目，检测委托合同中受托方（检测单位）可按以下资料填写：

受托方（检测单位）：          开平市建筑工程质量检测站

营业执照注册号：

行业资质/资质认定证书号：   粤建质检证字13005 / 201719021521

组织机构代码：      统一社会信用代码  12440783G186265857

法定代表人：     劳海平    委托代理人：

通讯地址：    开平市长沙街道办事处三江路25号之二

邮政编码：      529300       联系电话：      2211572

电子邮箱：                 kpjzjc@163.com

开户银行： 建行江门开平卫东分理处  账  号44001670921053001728

四、建筑工程地基基础检测方案制定依据

1、《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014

2、《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2008

五、建筑工程地基基础检测方案制定有关说明

1、地基基础检测方案应由建设单位组织相关责任主体制定。

2、检测方法、数量必须符合国家现行技术规范和省地基基础质量检测规定。

3、检测方案需报工程质量监督机构备案后方可实施。

4、受检地基、桩位应按如下原则确定：

(1)施工质量有疑问的桩；

(2)设计方认为重要的桩或地基；

(3)局部地质条件出现异常的桩或地基；

(4)施工工艺不同的桩；

(5)承载力验收检测时适量选择完整性检测中判定为Ⅲ类的桩；

(6)除上述规定外，同类型桩、地基宜均匀随机分布。

5、非正常检测原因填写需进行重新检测、验证或扩大检测的原因，按《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2008第3.6条的规定，或经各方共同研究确定的处理方案填写。

6、桩身处理后重新检测、验证检测、低应变的扩大检测需建设、设计、监理、勘察、施工单位等责任主体确认，并报工程质量监督机构备案；对经各方共同研究确定的处理方案，有关各方需确认。

7、当检测结果满足修改后的设计要求时，可以不进行扩大抽检。

六、委托方（建设单位）应确保检测场地达到各项技术要求

1、委托方负责场地平整、试坑开挖、桩头处理、加荷体吊装运输、锚桩及焊接等。

2、测试现场提供220V、380V交流电源，并能满足检测设备的安装。

3、压重平台的运输、装卸应委托有经验的搬运公司负责。